## Slide 1
智慧實驗室管理系統
人員管制 × 水耕養殖監控
YOLOv8 · InsightFace ArcFace · Python Flask · IoT Sensors
2026

## Slide 2
報告大綱
01
研究背景與動機
02
系統架構與技術
03
數據收集方法
04
製作過程
05
研究成果
06
結論與未來展望

## Slide 3
01 研究背景與動機
現有問題
✗ 傳統門禁依賴識別卡，易發生代刷或遺失
✗ 人工簽到本無法即時查詢在室人員狀況
✗ 養殖池水質異常須人員定時巡視，費時費力
✗ 人員安全與環境監控各自獨立，管理分散
解決目標
✓ 無接觸自動化人員管制
✓ 整合兩大系統於單一儀表板
✓ 即時異常警報，縮短反應時間
✓ 驗證低成本 AI 攝影機可行性

## Slide 4
02 系統架構與技術
影像輸入
• 4 支 USB 監控攝影機
• 各自獨立 Thread
• 5 fps 運行
AI 偵測
• YOLOv8n 人體偵測
• InsightFace ArcFace
• 512D Embedding
後端核心
• Python Flask
• Waitress 32 threads
• MySQL 資料庫
通知整合
• Telegram Bot API
• 即時推送截圖
• 分級警報機制
攝影機 → AI 偵測 → State Machine → MySQL → 儀表板 → Telegram
攝影機 1
概覽 + 人體追蹤
攝影機 2
入口 ENTER 觸發 陌生人偵測
攝影機 3
室內 Presence 確認
攝影機 4
出口 EXIT 觸發

## Slide 5
03 數據收集方法
人臉登錄流程 (Face Enrollment)
① 開啟人員管理頁面
② 新增成員並填寫資料
③ 選擇攝影機 2 或 3 拍攝
④ 系統顯示即時 Pose Guide
⑤ 依序完成 5 種角度拍攝
⑥ 系統自動重建 Embedding
5 種拍攝角度
正面
左側
右側
低頭
抬頭
關鍵發現
以手機拍攝訓練照 → 信心值 0.42–0.51（低於門檻） 改用監控攝影機現場拍攝 → 信心值提升至 0.63–0.79 結論：訓練資料須與部署環境一致（Domain Consistency）

## Slide 6
04 製作過程
Step 1
感測器連線 與資料收集
連接 IoT Node 建立 MySQL 資料庫
Step 2
系統架構 設計
規劃 API、DB 結構 前後端分工
Step 3
感測器監控 網頁
即時儀表板 Alert 機制
Step 4
AI 人員管制 系統
YOLO + ArcFace State Machine
Step 5
測試與 持續優化
修正 False EXIT UNKNOWN 偵測
主要修正：Camera backend DSHOW→MSMF · 重拍訓練照 · False EXIT grace period · UNKNOWN 獨立偵測邏輯

## Slide 7
05 研究成果 — 人員管制
人臉辨識信心值比較
成員
改善前（手機拍攝）
改善後（攝影機拍攝）
Tongen
0.63
0.63 – 0.77
jiabao
0.42 – 0.51 ✗
0.68 ✓
TT
無法偵測 ✗
0.79 ✓
辨識速度（攝影機 2）：0.18 – 0.38 秒 / 次
False EXIT 修正
前：每 1–2 分鐘誤觸 EXIT 後：15 分鐘以上無假性 EXIT
陌生人偵測修正
前：陌生人被誤認為成員 後：攝影機 2 獨立 UNKNOWN 偵測 立即發送 Telegram 截圖通知

## Slide 8
05 研究成果 — 水耕養殖監控
監控指標（3 座養殖池 × 6 項水質參數）
pH
正常範圍：6.5 – 7.5
溫度 (°C)
正常範圍：22 – 27
溶氧量 (mg/L)
正常範圍：6.0 – 8.0
氨氮 (mg/L)
正常範圍：< 0.5
濁度 (NTU)
正常範圍：< 20
電導率 (μS/cm)
正常範圍：依需求設定
四級警報機制
👁 Visual
數值接近門檻 15% 卡片顏色警示
🟡 Alert 1
超標持續 ≥ 30 分鐘 Telegram 通知
🔴 Alert 2
超標持續 ≥ 2 小時 Telegram 升級警報
🔌 Fault
回傳值持續為 0 感測器故障通知

## Slide 9
06 結論與未來展望
技術可行性驗證
低成本 USB 攝影機 + 開源 AI（ArcFace） 可達實用等級辨識（信心值 0.63–0.79）
資料品質勝於數量
與部署環境一致的訓練資料 比大量低品質資料更有效
系統整合效益
人員管制 + 水耕監控整合單一儀表板 降低管理複雜度與人力成本
已知限制與改善方向
→ USB 頻寬限制 → 改用 PoE 網路攝影機
→ 攝影機盲區 → 增加鏡頭數量或調整角度
→ 低光源辨識率下降 → 補光或換低光鏡頭
→ 擴充至 Edge 設備（Jetson / Pi）
未來功能擴充
★ 擴大人員資料庫測試穩定性
★ 加入出勤統計報表功能
★ 結合 AI 趨勢預測水質異常
★ 開發手機 App 版儀表板

## Slide 10
感謝聆聽
Q & A
智慧實驗室人員管制與水耕養殖監控系統 YOLOv8 · InsightFace ArcFace · Python Flask · IoT Sensors